ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μελέτη               :         37/2019

κωδικός  CPV

31600000-2  ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

31500000-1 φωτιστικός εξοπλισμός & ηλεκτρικοί λαμπτήρες

Προϋπολογισμός:      30.000,00 Ευρω  με ΦΠΑ

Χρήση:                        2019

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ |  |  | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  | Δ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτρoφωτισμού του Δήμου Σητείας για το έτος 2019, ώστε να λειτουργούν άρτια και με ασφάλεια.

Τα προς προμήθεια ηλεκτρολογικά είδη και υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και τα παρακάτω:

Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

Mε την προσφορά θα κατατεθεί κατάσταση για κάθε προς προμήθεια είδος με τον τύπο του προϊόντος  και την εταιρεία κατασκευής.

Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για είδη κατηγορίας τους.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της προμήθειας.

Η παράδοση των υλικών  θα γίνει στην αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού του δήμου Σητείας ενώ το κόστος καθώς και η ασφαλή μεταφορά του συνόλου των προς προμήθεια υλικών, επιβαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή.

- Λαμπτήρας Led 30W E27

Λαμπτήρας Led κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ισχύος έως 30W, Ε27, φωτεινή ροή ≥ 3.000lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, διάρκεια ζωής ≥ 50.000h , ενεργειακή κλάση Α+, τάση 165 – 265V, γωνία δέσμης ≥ 270ο .

Ο λαμπτήρας θα έχει βαθμό στεγανότητας IP65.

- Λαμπτήρας Led 18W E27

Λαμπτήρας Led κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, ισχύος έως 18W, Ε27, φωτεινή ροή ≥ 1.800lm, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, διάρκεια ζωής ≥ 25.000h , ενεργειακή κλάση Α+, τάση 180 – 265V, γωνία δέσμης ≥ 270ο .

Ο λαμπτήρας θα έχει βαθμό στεγανότητας IP44.

- Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W δύο άκρων

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων , ισχύος 150W, με κάλυκα RX7s-24, φωτεινή ροή ≥ 12.200lm, θερμοκρασία χρώματος 4.200Κ, διάρκεια ζωής ≥ 12.000h , ενεργειακή κλάση Α.

- Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W G12

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, κεραμικού καυστήρα, G12, φωτεινή ροή ≥ 17.500lm, θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ, διάρκεια ζωής ≥ 12.000h , ενεργειακή κλάση Α+, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 90.

- Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W Ε27

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων κεραμικού καυστήρα, αχλαδωτής μορφής, 70W, Ε27, φωτεινή ροή ≥ 7.000lm, θερμοκρασία χρώματος 2.700 - 3.000Κ, διάρκεια ζωής ≥ 25.000h , ενεργειακή κλάση Α+, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 86.

- Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W Ε27

Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων, κεραμικού καυστήρα, αχλαδωτής μορφής, 150W, Ε27, φωτεινή ροή ≥ 14.000lm, θερμοκρασία χρώματος 2.700 - 3.000Κ, διάρκεια ζωής ≥ 18.000h , ενεργειακή κλάση Α+, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80.

- Λαμπτήρας σηματοδότησης 75W Ε27

Λαμπτήρας σηματοδότησης 75W, Ε27, θερμοκρασία χρώματος 2.700Κ, φωτεινή ροή ≥ 500lm, διάρκεια ζωής 8.000h.

- Λαμπτήρας φθορισμού G13 18W 0.60m

Λαμπτήρας φθορισμού, τύπου Τ8, κάλυκας G13, ισχύος 18W, μήκος 60 εκατοστά. Θερμοκρασία χρώματος 6.500Κ, φωτεινή ροή ≥ 1.300lm, διάρκεια ζωής ≥ 15.000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 85, ενεργειακή κλάση Α.

- Λαμπτήρας φθορισμού G13 36W 1.20m

Λαμπτήρας φθορισμού, τύπου Τ8, κάλυκας G13, ισχύος 36W, μήκος 120 εκατοστά. Θερμοκρασία χρώματος 6.500Κ, φωτεινή ροή ≥ 3.200lm, διάρκεια ζωής ≥ 15.000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 85, ενεργειακή κλάση Α.

- Λαμπτήρας Led G13 14-15W 1.20m

Λαμπτήρας led, τύπου Τ8, κάλυκας G13, ισχύος 14 - 15W, μήκος 120 εκατοστά. Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, φωτεινή ροή ≥ 1.600lm, διάρκεια ζωής ≥ 30.000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, ενεργειακή κλάση Α+.

- Λαμπτήρας Led 7-8W E27

Λαμπτήρας Led, Ε27, ισχύος 7-8W , μέγιστου μήκους 12 εκατοστά. Θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, φωτεινή ροή ≥ 800lm, διάρκεια ζωής ≥ 15.000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, ενεργειακή κλάση Α+.

- Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 4-22W

- Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 4-65W

- Εκκινητής για λαμπτήρες νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W

Τάση λειτουργίας 198 – 264V, κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61347-1:2015, EN 61347-2-1:2001+A12006+A2:2014.

- Μικροαυτόματος 1P 10A 6kA

Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 10 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, πρότυπα κατασκευής IEC 60947-2.

- Μικροαυτόματος 1P 16A 6kA

Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, πρότυπα κατασκευής IEC 60947-2

- Μικροαυτόματος 1P 20A 6kA

Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 20 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, πρότυπα κατασκευής IEC 60947-2.

- Μικροαυτόματος 1P 25A 6kA

Μικροαυτόματος , μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, πρότυπα κατασκευής IEC 60947-2.

- Ασφάλεια αυτοκινήτου 5 Α

- Ασφάλεια αυτοκινήτου 10 Α

- Ραγοδιακόπτης 1 Χ 40 Α

Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947 – 3.

- Ραγοδιακόπτης 2 Χ 40 Α

Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947 – 3.

- Ραγοδιακόπτης 3 Χ 40 Α

Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947 – 3.

- Μικροαυτόματος 3P 16A 6kA

Μικροαυτόματος , τριπολικός, ονομαστικής έντασης 16 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60947-2.

- Μικροαυτόματος 3P 20A 6kA

Μικροαυτόματος , τριπολικός, ονομαστικής έντασης 20 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60947-2.

- Μικροαυτόματος 3P 25A 6kA

Μικροαυτόματος , τριπολικός, ονομαστικής έντασης 25 Α, χαρακτηριστικής καμπύλης C, ικανότητα διακοπής 6kA, πρότυπα κατασκευής ΕΝ 60947-2.

- Βάση ασφαλειών Neozed έως 63 Α

- Πώμα Neozed έως 63 Α

- Φυσίγγι Neozed 35 Α

- Διακόπτης διαρροής 2 Χ 40 Α

Διακόπτης διαρροής , τύπου AC,  διπολικός , 40 Α, ευαισθησία 30mA. Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1.

- Διακόπτης διαρροής 4 Χ 40 Α

Διακόπτης διαρροής , τύπου AC,  τετραπολικός , 40 Α, ευαισθησία 30mA. Κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1.

- Μονωτική ταινία

Μονωτική ταινία με διαστάσεις 19mm x 20m , πάχος 0,13mm. Διηλεκτρική αντοχή 38 kV ανά mm.

- Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F 3X1,5mm²

- Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F 3X2,5mm²

- Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F 2X1,5mm²

Τα καλώδια με Α/Α 34,35,36 θα είναι εύκαμπτα με χάλκινο λεπτοπολύκλωνο αγωγό, με μόνωση και μανδύα από PVC, ονομαστικής τάσης 300/500V. Κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 563.5 - HD 21.5

- Καλώδιο σιλικόνης 1X1,5mm²

Καλώδιο σιλικόνης, ονομαστικής τάσης 300/500V. Περιοχή θερμοκρασίας – 60ο έως 180ο C.

- Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων Η05VV-U 3X1,5mm²

- Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων Η05VV-U 3X2,5mm²

Καλώδια με μόνωση PVC και μανδύα PVC για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξηρούς ή υγρούς χώρους με δύσκαμπτο αγωγό μονόκλωνο ή πολύκλωνο H05VV-U & H05VV-R. Κατασκευασμένα σύμφωνα με το   πρότυπο ΕΛΟΤ 563 - ΗD 21.4.

- Καλώδιο NYY J1VV-U 3X1,5mm²

Καλώδιο ισχύος  για σταθερή εγκατάσταση με μόνωση από PVC, εσωτερική επικάλυψη και εξωτερικό μανδύα.  Ονομαστική τάση 600/1000V, κατασκευασμένο σύμφωνα με το IEC 60502-1.

- Ντουί πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο

- Πίνακας διανομής IP65 6 θέσεων

Πίνακας διανομής, εξωτερικός, IP65, μίας σειράς, έξι θέσεων, ενδεικτικών διαστάσεων 200 x 164 x 115mm, αντοχή σε κρούση IK09.

- Πίνακας διανομής IP65 12 θέσεων

Πίνακας διανομής, εξωτερικός, IP65, μίας σειράς, δώδεκα θέσεων, ενδεικτικών διαστάσεων 282 x 340 x 141mm, αντοχή σε κρούση IK09.

- Φωτιστικό τύπου σκαφάκι 2 Χ 36W

Φωτιστικό, σκαφάκι, για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 36w, μήκους περίπου 121 εκατοστά, βαθμός στεγανότητας IP20

- Φωτιστικό τύπου σκαφάκι 2 Χ 36W στεγανό

Φωτιστικό, σκαφάκι, για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 36w, μήκους περίπου 127 εκατοστά, βαθμός στεγανότητας IP65, αντοχή σε κρούση ΙΚ08.

- Καλώδιο H07V-U 1,5mm² Μαύρο

- Καλώδιο H07V-U 1,5mm² Μπλε

- Καλώδιο H07V-U 1,5mm² κίτρινο/πράσινο

- Καλώδιο H07V-U 2,5mm² Μαύρο

- Καλώδιο H07V-U 2,5mm² Μπλε

- Καλώδιο H07V-U 2,5mm² κίτρινο/πράσινο

Καλώδιο τύπου H07V-U με μονόκλωνο αγωγό, κατάλληλο για τοποθέτηση σε σωλήνες πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους. Ονομαστική τάση 450/750 V, κατασκευασμένο κατά HD 21.3

- Κλέμμα ράγας 2,5mm² Μπεζ

- Κλέμμα ράγας 2,5mm² Μπλε

- Κλέμμα ράγας 6mm² Μπεζ

- Κλέμμα ράγας 6mm² Μπλε

- Κλέμμα ράγας 16mm² Μπεζ

- Κλέμμα ράγας 16mm² Μπλε

- Κλέμμα ράγας 35mm² Μπεζ

- Κλέμμα ράγας 35mm² Μπλε

- Φωτοκύτταρο με βάση

Ενδεικτικού τύπου RTF/82

- Λαμπτήρας PL 26W δύο ακίδων

Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας, φθορισμού, τύπου PL, με δύο ακίδες, κάλυκας G24D-3, 26W.

Θερμοκρασία χρώματος 3.000Κ, φωτεινή ροή ≥1.800lm, διάρκεια ζωής ≥ 10.000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης≥ 82.

- Μπάλα Φ30 οπάλ

Μπάλα Φ30, οπάλ, κατασκευασμένη από ακρυλικό (PMMA), ανθεκτική στην UV ακτινοβολία, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN60598-2-1.

- Βάση για μπάλα Φ30

Βάση (γρίφα) για φωτιστικό σώμα κορυφής Φ30, πλαστική.

- Λαμπτήρας Led E14 για χελώνα

Λαμπτήρας Led, Ε14, ισχύος 4-6W κατάλληλη για χρήση σε φωτιστικό χελώνα . Θερμοκρασία χρώματος 2.700Κ, φωτεινή ροή ≥ 400lm, διάρκεια ζωής ≥ 15.000h, δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, ενεργειακή κλάση Α+.

- Αντικεραυνικό τύπου T1+T2

- Αριθμός πόλων:N+3

- Κατηγορία Τύπου 1 + 2

- Κεραυνικό ρεύμα (10/350): 25kA

- 4 στοιχεία

- Ονομαστική τάση AC 385V

- Πρότυπο κατασκευής VDE 0675 Part 6

- Ανταλλακτικό αντικεραυνικού τύπου T1+T2

- Εκφόρτιση υπερέντασης (8/20μs) : 25kA

- 1 στοιχείο

- Ονομαστική τάση AC 385V

- Σωλήνας CONFLEX Φ25

- Σωλήνας CONFLEX Φ32

Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας. Κατασκευασμένος από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U-PVC, ελεύθερος βαρέων μετάλλων, βαθμού στεγανότητας ( με την κατάλληλη μούφα) IP66, σύμφωνα με το πρότυπο 61386.01 και 61386.22. Ενδεικτικού τύπου CONFLEX.

- Ντουί πορσελάνης Ε27 με λαμάκι για μπάλες

- Ντουί πορσελάνης Ε27 απλό

- Πίνακας πολυεστερικός ύψος 35cm Χ πλάτος 30cm στεγανός ΙP66, επίτοιχος

Βαθμός στεγανότητας IP66, IK 10, κλάση μόνωσης ΙΙ.

- Πλάτη για τον ανωτέρω πίνακα

- Πίνακας πολυεστερικός ύψος 50cm Χ 40cm στεγανός IP66, επίτοιχος

Βαθμός στεγανότητας IP66, IK 10, κλάση μόνωσης ΙΙ.

- Πλάτη για τον ανωτέρω πίνακα

- Πίνακας διανομής στεγανός 2 σειρών IP65

Βαθμός στεγανότητας IP65, IK 09, κλάση μόνωσης ΙΙ.  Δύο σειρών, με δώδεκα στοιχεία ανά σειρά.

- Μπάρες γεφύρωσης μονοφασικές δώδεκα στοιχείων

- Μπάρες γεφύρωσης τριφασικές δώδεκα στοιχείων

- Ντουί G12 πορσελάνης

- Καλώδιο πολύκλωνο 10mm μαύρο HO7V-K

- Καλώδιο πολύκλωνο 10mm μπλε HO7V-K

- Καλώδιο πολύκλωνο 6mm μαύρο HO7V-K

- Καλώδιο πολύκλωνο 2,5mm μαύρο HO7V-K

- Προβολέας LED 130-150W

Προβολέας Led, ισχύος 130 - 150W, μαύρου χρώματος, κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Θα έχει διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C ≥ 50.000h, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, φωτεινή ροή ≥ 15.000lm.

Ο βαθμός στεγανότητας του θα είναι IP65 και ο συντελεστής αντοχής σε κρούση IK 08. Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, γωνία δέσμης 100° x 100°.

- Προβολέας LED 90W-100W

Προβολέας Led, ισχύος 90-100W, μαύρου χρώματος, κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Θα έχει διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C ≥ 50.000h, θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ, φωτεινή ροή ≥ 10.000lm.

Ο βαθμός στεγανότητας του θα είναι IP65 και ο συντελεστής αντοχής σε κρούση IK 08. Δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80, γωνία δέσμης 100° x 100° .

-  Δοκιμαστικό ηλεκτρικής εγκατάστασης,

Με οθόνη γραφικών φωτιζόμενη, Χαμηλή σύνθετη αντίσταση 0,01Ω-2000Ω, Αντίσταση μόνωσης 1kΩ -1000ΜΩ, Ρεύμα βραχυκυκλώσεως 0,01 Α – 24 ΚΑ, Ακολουθία Φάσεων, USB, Λογισμικό λειτουργίας, με σετ γείωσης από 2 ράβδους και 3 καλώδια δοκιμής.

-   Ελεγκτής τάσης - συνέχειας 2 πόλων .

Αυτόματος έλεγχος τάσης AC/DC με ένδειξη πολικότητας

Αυτόματος έλεγχος συνέχειας με LED

Έλεγχος πολικότητας φάσης

Ένδειξη περιφοράς φάσεων

Συμπαγές, διπλά μονωμένο καλώδιο με ένδειξη καταπόνησης των ακροδεκτών

Εύκολος και γρήγορος έλεγχος πριζών.

Έλεγχος ύπαρξης τάσης σε μια φάση

1V έως 1000V

Ακρίβεια + 3%

Έλεγχος συνέχειας 0-100kΩ  με φωτοδίοδο & βομβητή.

Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις, ισχύει ότι:

Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής και σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές

Όλα τα παραπάνω υλικά για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση τοποθέτησης , θα παραδοθούν εντός του συμβατικού χρόνου στις αποθήκες του Δήμου

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των  30.000,00 € με ΦΠΑ 24% και θα αντιμετωπιστεί από ιδίους πόρους.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2019 έχουν καταχωρηθεί τα παρακάτω ποσά:

Κ.Α. 20/7135.001 =   30.000,00 € (Προμήθεια υλικών Δημοτικού Φωτισμού)

κωδικός  CPV

31600000-2  ηλεκτρολογικός εξοπλισμος

31500000-1 φωτιστικός εξοπλισμός & ηλεκτρικοί λαμπτήρες

Η διενέργεια της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. .

δ) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών ύστερα από γνωμοδότηση  της επιτροπής αξιολόγησης προς την Οικονομική Επιτροπή  που αποφασίζει σχετικά.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Σητεία 22-3-2019 | ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |  |  |
| ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ |  | ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΣΗΦ |
| Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |  | Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε |

|  | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ |  |
|  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |
| A/A | Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ι ∆ Ο Υ Σ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Λαμπτήρας Led 30W E27 | TEM | 600 | 6,7 | 4.020,00 |
| 2 | Λαμπτήρας Led 18W E27 | TEM | 1.115 | 6,5 | 7.247,50 |
| 3 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W δύο άκρων | TEM | 20 | 7,88 | 157,60 |
| 4 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W G12 | TEM | 30 | 15,08 | 452,40 |
| 5 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W Ε27 | TEM | 15 | 18,76 | 281,40 |
| 6 | Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 150W Ε27 | TEM | 20 | 19,1 | 382,00 |
| 7 | Λαμπτήρας σηματοδότησης 75W Ε27 | TEM | 50 | 1,71 | 85,50 |
| 8 | Λαμπτήρας φθορισμού G13 18W 0.60m | TEM | 50 | 1,16 | 58,00 |
| 9 | Λαμπτήρας φθορισμού G13 36W 1.20m | TEM | 50 | 1,42 | 71,00 |
| 10 | Λαμπτήρας Led G13 14-15W 1.20m | TEM | 40 | 5,08 | 203,20 |
| 11 | Λαμπτήρας Led 7-8W E27 | TEM | 40 | 1,89 | 75,60 |
| 12 | Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 4-22W | TEM | 50 | 0,22 | 11,00 |
| 13 | Εκκινητής για λαμπτήρες φθορισμού Τ8 4-65W | TEM | 50 | 0,22 | 11,00 |
| 14 | Εκκινητής για λαμπτήρες νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων 70-400W | TEM | 100 | 2,54 | 254,00 |
| 15 | Μικροαυτόματος 1P 10A 6kA | TEM | 50 | 2,06 | 103,00 |
| 16 | Μικροαυτόματος 1P 16A 6kA | TEM | 30 | 2,06 | 61,80 |
| 17 | Μικροαυτόματος 1P 20A 6kA | TEM | 30 | 2,06 | 61,80 |
| 18 | Μικροαυτόματος 1P 25A 6kA | TEM | 20 | 2,06 | 41,20 |
| 19 | Ασφάλεια αυτοκινήτου 5 Α | TEM | 50 | 0,06 | 3,00 |
| 20 | Ασφάλεια αυτοκινήτου 10 Α | TEM | 50 | 0,06 | 3,00 |
| 21 | Ραγοδιακόπτης 1 Χ 40 Α | TEM | 20 | 2,33 | 46,60 |
| 22 | Ραγοδιακόπτης 2 Χ 40 Α | TEM | 10 | 4,56 | 45,60 |
| 23 | Ραγοδιακόπτης 3 Χ 40 Α | TEM | 10 | 7,24 | 72,40 |
| 24 | Μικροαυτόματος 3P 16A 6kA | TEM | 10 | 8,37 | 83,70 |
| 25 | Μικροαυτόματος 3P 20A 6kA | TEM | 10 | 8,37 | 83,70 |
| 26 | Μικροαυτόματος 3P 25A 6kA | TEM | 10 | 8,37 | 83,70 |
| 27 | Βάση ασφαλειών Neozed έως 63 Α | TEM | 20 | 2,35 | 47,00 |
| 28 | Πώμα Neozed έως 63 Α | TEM | 20 | 0,34 | 6,80 |
| 29 | Φυσίγγι Neozed 35 A | TEM | 100 | 0,22 | 22,00 |
| 30 | Διακόπτης διαρροής 2 Χ 40 Α | TEM | 30 | 20,74 | 622,20 |
| 31 | Διακόπτης διαρροής 4 Χ 40 Α | TEM | 10 | 29,31 | 293,10 |
| 32 | Μονωτική ταινία | TEM | 150 | 0,53 | 79,50 |
| 33 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F 3X1,5mm² | M | 200 | 0,44 | 88,00 |
| 34 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F 3X2,5mm² | M | 200 | 0,66 | 132,00 |
| 35 | Καλώδιο εύκαμπτο H05VV-F 2X1,5mm² | M | 200 | 0,33 | 66,00 |
| 36 | Καλώδιο σιλικόνης 1X1,5mm² | M | 400 | 0,21 | 84,00 |
| 37 | Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων Η05VV-U 3X1,5mm² | M | 400 | 0,4 | 160,00 |
| 38 | Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων Η05VV-U 3X2,5mm² | M | 400 | 0,62 | 248,00 |
| 39 | Καλώδιο NYY J1VV-U 3X1,5mm² | M | 400 | 0,43 | 172,00 |
| 40 | Ντουί πορσελάνης Ε27 διαιρούμενο | TEM | 150 | 1,3 | 195,00 |
| 41 | Πίνακας διανομής IP65 6 θέσεων | TEM | 20 | 10 | 200,00 |
| 42 | Πίνακας διανομής IP65 12 θέσεων | TEM | 15 | 17 | 255,00 |
| 43 | Φωτιστικό τύπου σκαφάκι 2 Χ 36W | TEM | 20 | 11,5 | 230,00 |
| 44 | Φωτιστικό τύπου σκαφάκι 2 Χ 36W στεγανό | TEM | 5 | 27,79 | 138,95 |
| 45 | Καλώδιο H07V-U 1,5mm² Μαύρο | M | 600 | 0,11 | 66,00 |
| 46 | Καλώδιο H07V-U 1,5mm² Μπλε | M | 300 | 0,11 | 33,00 |
| 47 | Καλώδιο H07V-U 1,5mm² κίτρινο/πράσινο | M | 300 | 0,11 | 33,00 |
| 48 | Καλώδιο H07V-U 2,5mm² Μαύρο | M | 600 | 0,18 | 108,00 |
| 49 | Καλώδιο H07V-U 2,5mm² Μπλε | M | 300 | 0,18 | 54,00 |
| 50 | Καλώδιο H07V-U 2,5mm² κίτρινο/πράσινο | M | 300 | 0,18 | 54,00 |
| 51 | Κλέμμα ράγας 2,5mm² Μπεζ | TEM | 30 | 0,46 | 13,80 |
| 52 | Κλέµµα ράγας 2,5mm² Μπλε | TEM | 10 | 0,45 | 4,50 |
| 53 | Κλέµµα ράγας 6mm² Μπεζ | TEM | 30 | 0,56 | 16,80 |
| 54 | Κλέµµα ράγας 6mm² Μπλε | TEM | 10 | 0,63 | 6,30 |
| 55 | Κλέµµα ράγας 16mm² Μπεζ | TEM | 30 | 0,8 | 24,00 |
| 56 | Κλέµµα ράγας 16mm² Μπλε | TEM | 10 | 0,9 | 9,00 |
| 57 | Κλέµµα ράγας 35mm² Μπεζ | TEM | 30 | 1,59 | 47,70 |
| 58 | Κλέµµα ράγας 35mm² Μπλε | TEM | 10 | 1,92 | 19,20 |
| 59 | Φωτοκύτταρο με βάση | TEM | 40 | 25 | 1.000,00 |
| 60 | Λαμπτήρας PL 26W δύο ακίδων | ΤΕΜ | 30 | 1,85 | 55,50 |
| 61 | Μπάλα Φ30 οπάλ | ΤΕΜ | 100 | 8 | 800,00 |
| 62 | Βάση για μπάλα Φ30 | ΤΕΜ | 150 | 3 | 450,00 |
| 63 | Λάμπα Led E14 για χελώνα | ΤΕΜ | 40 | 1,89 | 75,60 |
| 64 | Αντικεραυνικό τύπου T1+T2 | ΤΕΜ | 1 | 182,58 | 182,58 |
| 65 | Ανταλλακτικό αντικεραυνικού τύπου T1+T2 | ΤΕΜ | 6 | 40,91 | 245,46 |
| 66 | Σωλήνας CONFLEX Φ25 | Μ | 100 | 0,94 | 94,00 |
| 67 | Σωλήνας CONFLEX Φ32 | Μ | 50 | 1,28 | 64,00 |
| 68 | Ντουί πορσελάνης Ε27 με λαμάκι για μπάλες | ΤΕΜ | 20 | 0,73 | 14,60 |
| 69 | Ντουί πορσελάνης Ε27 1/8 | ΤΕΜ | 50 | 0,71 | 35,50 |
| 70 | Πίνακα πολυεστερικό ύψος 35cm Χ πλάτος 30cm στεγανό ΙP66, επίτοιχο | ΤΕΜ | 4 | 41,33 | 165,32 |
| 71 | Πλάτη για τον ανωτέρω πίνακα | ΤΕΜ | 4 | 4,2 | 16,80 |
| 72 | Πίνακα πολυεστερικό περίπου ύψος 50cm Χ 40cm στεγανό IP66, επίτοιχο | ΤΕΜ | 3 | 57,37 | 172,11 |
| 73 | Πλάτη για τον ανωτέρω πίνακα | ΤΕΜ | 3 | 7,19 | 21,57 |
| 74 | Πίνακας διανομής στεγανό 2 σειρών IP65 | ΤΕΜ | 2 | 25,56 | 51,12 |
| 75 | Μπάρες γεφύρωσης μονοφασικές | ΤΕΜ | 20 | 2 | 40,00 |
| 76 | Μπάρες γεφύρωσης τριφασικές | ΤΕΜ | 10 | 3,92 | 39,20 |
| 77 | Ντουί G12 | ΤΕΜ | 20 | 3,55 | 71,00 |
| 78 | Καλώδιο πολύκλωνο 10mm μαύρο HO7V-K | Μ | 20 | 0,83 | 16,60 |
| 79 | Καλώδιο πολύκλωνο 10mm μπλε HO7V-K | Μ | 10 | 0,83 | 8,30 |
| 80 | Καλώδιο πολύκλωνο 6mm μαύρο HO7V-K | Μ | 20 | 0,45 | 9,00 |
| 81 | Καλώδιο πολύκλωνο 2,5mm μαύρο HO7V-K | Μ | 10 | 0,19 | 1,90 |
| 82 | Προβολέας LED 130-150W | ΤΕΜ | 7 | 125 | 875,00 |
| 83 | Προβολέας LED 90W-100W | ΤΕΜ | 7 | 80 | 560,00 |
| 84 | Δοκιμαστικό Εγκατάστασης | ΤΕΜ | 1 | 1500 | 1.500,00 |
| 85 | Ελεγκτής τάσης 2 ακίδων | ΤΕΜ | 1 | 99,84 | 99,84 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 24.193,55 |
| Φ.Π.Α. 24% | 5.806,45 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30.000,00 |

Σητεία 22/3/2019

Θεωρήθηκε                                                                                  Συντάχθηκε

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσουκνάκης  Νικόλαος                                                                  Τηνιακός Ιωσήφ

Πολιτικός  Μηχ/κός ΕΜΠ                                                         Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Δ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ

#### ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 ο  : Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των  οποίων  θα υλοποιηθεί η προμήθεια Υλικών Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου Σητείας

Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

γ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120

δ) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου

Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της προμήθειας,  σε οικονομικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για το οποίο δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 & 2 του άρθ. 73 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α του αρθ. 75 του ίδιου Νόμου.

Άρθρο 4ο:  Τεχνική προσφορά

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών της 37/2019 τεχνικής μελέτης και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Στη τιμή της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνεται και το κόστος για τη μεταφορά των  υλικών στα σημεία που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 5ο : Σύμβαση

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για να υπογράψει τη σύμβαση.

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από τους συμβατικούς όρους ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/16.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16 για χρονικό διάστημα 1 μήνα, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί οι ποσότητες που κατακυρώθηκαν στον Προμηθευτή, μετά από εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Δήμου είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου . Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου με  την ίδια τιμή με αυτή της προσφοράς του .

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής :

- Τον Τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης

- Τα συμβαλλόμενα μέρη

- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διατάξεις

- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα

- Την συμφωνηθείσα τιμή

- Τον Τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

- Την διάρκεια ισχύος της σύμβασης

- Τον τρόπο πληρωμής

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν

επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 6ο  : Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 7ο : Πληρωμή-Παράδοση ειδών

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή της προμήθειας σύμφωνα με την μελέτη . Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την οριζόμενη τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν. 4412/2016.

## Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο : Κυρώσεις - Έκπτωση του αναδόχου

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16.

Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή , με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου στις περιπτώσεις :

1.  Όταν ο προσφέρων  δεν προσέρθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε  να υπογράψει την σχετική σύμβαση.

2. Εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Ο προσφέρων δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

1. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Φορέα.

2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/16.

Στον προσφέροντα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή Σύμβαση επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή  εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 9ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη  και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Άρθρο 10ο : Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί οποιουδήποτε παραδοτέου αποτελέσματος του Έργου που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν. Όλα υα στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό (σε φυσική και ψηφιακή μορφή) που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία (σε φυσική και ψηφιακή μορφή) στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σητεία 22/3/2019

Θεωρήθηκε                                                                                  Συντάχθηκε

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Τσουκνάκης  Νικόλαος                                                                  Τηνιακός Ιωσήφ

Πολιτικός  Μηχ/κός ΕΜΠ                                                         Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ